Биметаллический термометр из

нержавеющей стали Модель TBE-R

  Малое время отклика

   Большой выбор стандартных исполнений

   Специальные исполнения по запросу

 Номинальный размер: 100, 125 и 150 мм

 Температура: -50 ... + 50 °C до 0 ... 600 °C

1

Описание

Биметаллические термометры TBE-R производства компании KOBOLD предназначены для использования в пищевой, фармацевтической, химической и нефтехимической отраслях промышленности. Они разработаны для эксплуатации в жестких условиях, обусловленных температурой окружающей среды и самой измеряемой средой. Агронная сваркая корпуса и зонда делает конструкцию прибора более прочной. Герметичность гарантируется если прибор заполняется демпфирующей жидкостью для предотвращения поломок в результате вибраций .

Биметаллические термометры состоят из трубки (нержавеющая сталь), внутри которой помещена биметаллическая  геликоидальная спираль. С одной  стороны спираль приварена к кончику трубки, а с другой к передаточному валу, который напрямую соединяется со стрелкой. Изменение температуры приводит к деформации биметаллической спирали, что в свою очередь через поворот передаточного вала передается на стрелку .

Защитные гильзы

Защитные гильзы необходимо использовать в том случае, если на зонд будет воздействовать давление, коррозийные среды или сильный поток. Защитная гильза позволяет демонтировать датчик для калибровки или замены без остановки технологического процесса.

Исполнения защитных гильз:

 защитные гильзы с резьбовым присоединением

 защитные гильзы с фланцевым присоединением

Тип, материал и описание конструкции представлены в описании TWL-R.

Технические характеристики

Диапазоны показаний: - 50 ... + 600 °C (- 80 ... 1000 °F)

Диапазоны измерений:       диапазон измерения в °C отмечен двумя знаками  на круговой шкале. Они указывают на диапазон температур, рекомендованный  DIN 16203

Погрешность: 		класс 1.0  согласно EN 13190

Температура окр. среды:  -25 ... + 65 °C

Перегрев:  	30% полной шкалы для температур ≤ 400 °C; макс. 500 °C

Спец. исполнение по перегреву

(опция F 02):                 100% полной шкалы для температур ≤ 150 °C;

50% полной шкалы для температур 150 °C ... 300 °C;

макс. 500 °C

Макс. рабочее давление: 15 бар (без  защитной гильзы)

Степень защиты:        IP 55 согласно IEC 529

Присоединение к процессу:   нерж. сталь  AISI 316

Зонд:                             Ø 6.0 - 6.4 - 8.0 - 9.6 мм

нерж. стальAISI 316

Чувствительный элемент:     биметаллическая спираль

Сварка:                       нерж. сталь AISI 304

Корпус:                   нерж. сталь AISI 304

Обод:	нерж. сталь AISI 304, байонетное крепление

Стекло:                       закаленное стекло

Круговая шкала:	алюминий, белый фон, черная маркировка

Указатель:           алюминий, черный

Установка нуля:     внешний винт для установки нуля

Спец. исполнение

Диапазон измерения:         °F, и двойной °C / °F

Степень защиты:        IP 65 (опционально E 65)

Case and ring:              AISI 316 stainless steel

(опционально C 40).

Демпфирующая жидкость: глицерин 98 % и силиконовое масло  (опции R10-R11; см. табл. с опциями)

Шкалы

Одинарная шкала °C и длина зонда S

| Код | °C | Ø 6 - 6,4 (мм) | Ø 8 (мм) | Ø 9,6 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 55 | -50 ... +50 | 100 ... 700 | 82 ... 9001) | 82 ... 9001) |
| C 35 | -30 ... +50 | 114 ... 700 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| C 14 | -20 ... +120 | 83 ... 700 | 67... 9001) | 67... 9001) |
| C 24 | -20 ... +40 | 137 ... 700 | 107... 9001) | 107... 9001) |
| C 28 | -20 ... +80 | 100 ... 700 | 82 ... 9001) | 82 ... 9001) |
| C 06 | 0 ... +60 | 137 ... 700 | 107... 9001) | 107... 9001) |
| C 08 | 0 ... +80 | 114 ... 700 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| C 10 | 0 ... +100 | 100 ... 700 | 82 ... 9001) | 82 ... 9001) |
| C 12 | 0 ... +120 | 88 ... 700 | 72 ... 9001) | 72 ... 9001) |
| C 16 | 0 ... +160 | 116 ... 700 | 91 ... 9001) | 91 ... 9001) |
| C 20 | 0 ... +200 | 98 ... 700 | 79 ... 9001) | 79 ... 9001) |
| C 25 | 0 ... +250 | 84 ... 700 | 70 ... 9001) | 70 ... 9001) |
| C 30 | 0 ...+300 | 100 ... 700 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| C 40 | 0 ... +400 | 150 ... 700 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| C 50 | 0 ... +500 | 150 ... 700 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| C 60 | 0 ... +6002) | 150 ... 700 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |

Одинарная шкала °C и длина зонда S

| Код | °F | Ø 6 - 6,4 (мм) | Ø 8 (мм) | Ø 9,6 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 11 | -80 ... +120 | 94 ... 500 | 76 ... 9001) | 76 ... 9001) |
| F 55 | -20 ... +120 | 114 ... 500 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| F 12 | 0 ... +200 | 94 ... 500 | 76... 9001) | 76... 9001) |
| F 14 | 0 ... +250 | 83 ... 500 | 67... 9001) | 67... 9001) |
| F 21 | +50 ... +400 | 108 ... 500 | 89 ... 9001) | 89 ... 9001) |
| F 30 | +50 ... +550 | 112 ... 500 | 100 ... 9001) | 100... 9001) |
| F 27 | +200 ... +700 | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| F 40 | +100 ... +800 | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| F 44 | +200 ... +10002) | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |

Двойная шкала °C/°F и длина зонда S

| Код | Основная °C (внутр.) | Дополнительная °F (внеш.) | Ø 6 - 6,4 (мм) | Ø 8 (мм) | Ø 9,6 (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 55 | -50 ... +50 | -58 ... +122 | 100 ... 500 | 82 ... 9001) | 82 ... 9001) |
| D 35 | -30 ... +50 | -22 ... +122 | 114 ... 500 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| D 22 | -20 ... +120 | -4 ... +248 | 82 ... 500 | 67... 9001) | 67... 9001) |
| D 06 | 0 ... +60 | +32 ... +140 | 137 ... 500 | 107... 9001) | 107... 9001) |
| D 10 | 0 ... +100 | +32 ... +212 | 100 ... 500 | 82 ... 9001) | 82 ... 9001) |
| D 12 | 0 ... +120 | +32 ... +248 | 88 ... 500 | 72 ... 9001) | 72 ... 9001) |
| D 16 | 0 ... +160 | +32 ... +320 | 116 ... 500 | 91 ... 9001) | 91 ... 9001) |
| D 20 | 0 ... +200 | +32 ... +392 | 98 ... 500 | 79 ... 9001) | 79 ... 9001) |
| D 30 | 0 ... +300 | +32 ... +572 | 150 ... 500 | 88 ... 9001) | 88 ... 9001) |
| D 40 | 0 ... +400 | +32 ... +752 | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| D 50 | 0 ... +500 | +32 ... +932 | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |
| D 60 | 0 ... +6002) | +32 ... +11122) | 150 ... 500 | 150 ... 900 | 150 ... 900 |

1) По запросу возможно специальное  исполнение по минимальной длине зонда S, только с передвижными и накидными гайками (Код 7 и 9)

2)  Макс. рабочая температура 500 °C (932 °F)

Код заказа (Пример: TBE-R-1 1 C16 3 A 7 R10-R)

| Модель | Присоединение | Номинальный диаметр | Диапазон показаний | Тип зонда | Присоединение к процессу | Диаметр зонда | Опции | Адапт. для экспл. в РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBE-R- ... | ... 1 ... = осевое присоединение ... 2 ... = поворотное присоединение ... 3 ... = угловое присоединение | ... 1 ... = 100 мм ... 2 ... = 125 мм ... 3 ... = 150 мм | C 55: -50 ... +50 °C | 3 = внешняя резьба 5 = накидная гайка с внешней резьбой 9 = передвижная накидная гайка с внешней резьбой 8 = накидная гайка с внутренней резьбой 7 = передвижная накидная гайка с внутренней резьбой | A = ½" NPT B = ¾" NPT 1 = ½" BSP 2 = ¾" BSP | 6 = 6 мм 7 = 6.4 мм 8 = 8 мм 9 = 9.6 мм | см. таблицу с опциями |  |
|  |  |  | C 35: -30 ... +50 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 14: -20 ... +120 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 24: -20 ... +40 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 28: -20 ... +80 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 06: 0 ... +60 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 08: 0 ... +80 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 10: 0 ... +100 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 12: 0 ... +120 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 16: 0 ... +160 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 20: 0 ... +200 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 25: 0 ... +250 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 30: 0 ... +300 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 40: 0 ... +400 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 50: 0 ... +500 °C |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C 60: 0 ... +600 °C* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 11: -80 ... +120 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 55: -20 ... +120 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 12: 0 ... +200 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 14: 0 ... +250 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 21: +50 ... +400 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 30: +50 ... +550 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 27: +200 ... +700 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F 40: +100 ... +800 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F HF: +200 ... +1000 °F* |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 55: -50 ... +50 °C/-58 ... +122 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 35: -30 ... +50 °C/-22 ... +122 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 22: -20 ... +120 °C/-4 ... +248 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 06: 0 ... +60 °C/+32 ... +140 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 10: 0 ... +100 °C/+32 ... +212 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 12: 0 ... +120 °C/+32 ... +248 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 16: 0 ... +160 °C/+32 ... +320 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 20: 0 ... +200 °C/+32 ... +392 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 30: 0 ... +300 °C/+32 ... +572 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 40: 0 ... +400 °C/+32 ... +752 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 50: 0 ... +500 °C/+32 ... +932 °F |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D 60: 0 ... +600 °C/+32 ... +1112 °F* |  |  |  |  |  |

* Макс. рабочая температура 500 °C (932 °F)

Примечание: Пожалуйста письменно укажите длину зонда

Опции

| Описание | Код | DS 100 | DS 125 | DS 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус и обод из нерж. стали AISI 316 | C40 | да | да | да |
| Степень защиты IP 65 (без заполнения) | E65 | да | да | да |
| Спец. исполнение по перегреву | F02 | да | да | да |
| Серийный номер на бирке | ST2 | да | да | да |
| Подготовка к заполнению глицерином IP 67 | P00 | да | да | да |
| Подготовка к заполнению силиконом4) IP 67 | P01 | да | да | да |
| Заполнение глицерином (макс. +160 °C), IP 67 | R10 | да | да | да |
| Заполнение силиконом 4) (макс. +250 °C), IP 67 | R11 | да | да | да |
| Протокол поверки | C01 | да | да | да |
| Тропическое исполнение | T01 | да | да | да |
| Маркировочная табличка из нерж. стали AISI316 | T25 | да | да | да |
| Стекло плексиглас (для диапазонов от 0 °C до +100 °C) | T31 | да | да | да |
| Двухслойное стекло для повышенной безопасности | T32 | да | да | да |

3) только до  +300 °C (+550 °F) и с передвижной накидной гайкой с внешней резьбой (код. 9)

4) прокладка из силиконового каучука и пробка заливочного отверстия из FPM

Габаритные размеры (мм)

Угловое присоединение  (Код 3)               Осевое присоединение (Код 1)               Поворотное присоединение (Код 2)

| DS | A | a | b | C | d | E | H | M | N | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 34.5 | 13 | 19 | 49 | 110.6 | 39 | 57 | 51.5 | 92.5 | См. стр. 3 |
| 125 | 34.5 | 14.5 | 19.5 | 49.5 | 120.6 | 39.5 | 65 | 51.5 | 93 | См. стр. 3 |
| 150 | 34.5 | 15 | 20 | 50 | 161 | 40 | 82 | 51.5 | 93.5 | См. стр. 3 |

Габаритные размеры (мм)

Присоединение к процессу

Внешняя резьба

(Код 3)                                    H

* Ø 24 for every-angle connection (code 2)

Накидная гайка с внешней резьбой

(Код 5)                                    H

Передвижная накидная гайка с внешней резьбой

(Код 9)

17       H

Накидная гайка в внутренней резьбой

(Код 8)                                    H

Передвижная накидная гайка с внутренней резьбой

(Код 7)

17          H

Номинальный диаметр

Диапазон измерения

Диапазон индикации

Резьба "F"

| Заполнение | Температура окр. среды | Рабочая температура |
| --- | --- | --- |
| Глицерин 98% | +15 ... + 65 °C (+ 60 ...+150 °F) | +15 ... +160 °C (- 60 ... + 320 °F) |
| Силиконовое масло | - 45...+ 65 °C (- 50 ... +150 °F) | - 40 ... + 250 °C (- 40 ... + 480 °F) |

Глицерин и силиконовое масло нельзя использовать с сильными окислителями, например, кислородом, хлором, азотной кислотой и перекисью водорода. Это может быть опасно в связи с самопроизвольной химической реакцией, взрывом или возгоранием .

# Text boxes

1/12- 2012

1/12 - 2012

Hex.

| F | Код | H | h |
| --- | --- | --- | --- |
| ½" NPT | A | 22* | 17 |
| ½" BSP | 1 | 22* | 14 |

| F | Код | H | h |
| --- | --- | --- | --- |
| ½" BSP | 1 | 22 | 17 |
| ¾" BSP | 2 | 27 | 17 |

| F | Код | H | h |
| --- | --- | --- | --- |
| ½" BSP | 1 | 22 | 14 |
| ½" NPT | A | 22 | 17 |
| ¾" BSP | 2 | 27 | 16 |
| ¾" NPT | B | 27 | 17 |

Hex.

Hex.

Hex.17

Hex.

Hex.17

Hex.

Hex.

| F | Код | H | h |
| --- | --- | --- | --- |
| ½" BSP | 1 | 24 | 13 |
| ¾" BSP | 2 | 30 | 13 |

| F | Код | H | h |
| --- | --- | --- | --- |
| ½" NPT | A | 24 | 18 |
| ¾" NPT | B | 32 | 18 |