Код заказа ультразвукового сигнализатора уровня серии РИЗУР-900*

ПРИМЕР: РИЗУР-902В – 0 - 0 - 3 - 250 - 16 - М - 300/3200 - И - 4-930

*Одновременно с кодом заказа необходимо выслать опросный лист

Модель

| РИЗУР-901* | Одна точка срабатывания. |
| --- | --- |
| РИЗУР-901В | Одна точка срабатывания (ЧЭ в виде «вилки», присоединение к процессу не менее М27*1,5 или ¾" или Ду25) |
| РИЗУР-901В-РС | Одна точка срабатывания – контроль границы раздела сред (вилочный ЧЭ, присоединение к процессу не менее М27*1,5 или ¾" или Ду25 |
| РИЗУР-901ВС | Одна точка срабатывания – контроль уровня сыпучих продуктов (вилочный ЧЭ, выбирать код «5» в пункте «Присоединение к процессу», но не менее 1" или Ду25) |
| РИЗУР-901ВО | Одна точка срабатывания – сигнализация наличия осадка (вилочный ЧЭ, выбирать код «5» в пункте «Присоединение к процессу», но не менее 1" или Ду32) |
| РИЗУР-902* | Две точки срабатывания |
| РИЗУР-902В | Две точки срабатывания (вилочный ЧЭ, присоединение к процессу не менее М27*1,5 или ¾" или Ду25) |
| РИЗУР-902В-РС | Две точки срабатывания – контроль границы раздела сред (вилочный ЧЭ, присоединение к процессу не менее М27*1,5 или ¾" или Ду25 |
| РИЗУР-903* | Три точки срабатывания |
| РИЗУР-904* | Четыре точки срабатывания |
| РИЗУР-905* | Пять точек срабатывания |
| РИЗУР-906* | Шесть точек срабатывания |
| РИЗУР-907* | Семь точек срабатывания |
| РИЗУР-908* | Восемь точек срабатывания |

* Сигнализаторы РИЗУР-901…908 применяются для контроля уровня только чистых жидких сред с плотностью более 800 кг/м3.

Материал корпуса

| 0 | Алюминий (стандарт) |
| --- | --- |
| 1 | Нерж. сталь 12Х18Н10Т |

Исполнение  и материал ЧЭ

| 0 | Жесткий ЧЭ, нерж. сталь 12Х18Н10Т |
| --- | --- |
| 1 | Гибкий ЧЭ, комбинированные материалы |
| 2 | Фторопластовое покрытие жесткого ЧЭ из нерж. стали (для агрессивных сред) |
| Х | Спец. материал по заказу (указывается письменно вне кода заказа) |

Присоединение к процессу

| 0 | Резьбовое - штуцер М20*1,5 |
| --- | --- |
| 1 | Резьбовое - штуцер G3/4 |
| 3 | Резьбовое - накидная гайка G3/4 |
| 4 | Резьбовое - накидная гайка М30х2 |
| 5 | Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа) |

Температура процесса

| 150 | -60… +150оС (высота "ножки" А=100мм) |
| --- | --- |
| 250 | -60… +250оС (высота "ножки" А=200мм) |
| 350 | -196… +350оС (высота "ножки" А=250мм) |
| 500 | -196… +500оС (высота "ножки" А=300мм) |
| Х | Спец. температурные условия (указывается письменно вне кода заказа) |

Давление процесса

| 6 | до 6 МПа |
| --- | --- |
| 16 | до 16 МПа |
| 25 | до 25 МПа |
| 35 | до 35 МПа |

Резьба под кабельный ввод (тип требуемого ввода указывается в опросном листе)

| Д | Одно отверстие под кабельный ввод 3/4", без кабельного ввода * |
| --- | --- |
| М | Одно отверстие под кабельный ввод М20х1,5, без кабельного ввода* |
| ДД | Два отверстия под кабельный ввод 3/4", без кабельного ввода* |
| ММ | Два отверстия под кабельный ввод М20х1,5, без кабельного ввода* |

*Кабельный ввод подбирается отдельно, указывается письменно вне кода заказа.

Длина ЧЭ, L. от 80 до 6000 мм

| ХХ | указать необходимую длину чувствительного элемента в мм (в многоточечном исполнении указать точки срабатывании L1/L2/L3/…./L8 (до 20 точек контроля по специальному заказу) |
| --- | --- |

Вид взрывозащиты прибора

| Н | Без средств взрывозащиты |
| --- | --- |
| Д | 1ExdIICT6 - взрывонепроницаемая оболочка (для всех моделей) |
| И | 0ExiaIICT6 - искробезопасная цепь (для 901-902) |
| ИБ | 1ExibIICT6 - искробезопасная цепь (для 903-908) |

Выходной сигнал

| 0 | Сухой контакт (перекидной) |
| --- | --- |
| 1 | 4…20 мА двухпроводная система |
| 2 | 4…20 мА трехпроводная ситема |
| 3 | RS485 Modbus RTU |
| 4 | NAMUR |
| 5 | 8/16мА двухпроводная схема |
| Х | Спец. исполнение выходного сигнала (указывается вне кода заказа) |

Плотность среды

| XX | Указать плотность среды, кг/м3 |
| --- | --- |

Опросный лист

Ультразвуковой сигнализатор уровня серии РИЗУР-900

| Название организации |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо, должность |  |
| Контактные данные, тел., e-mail |  |
| Количество приборов, шт. |  |
| Рабочая среда (для РС указать 2 среды) |  |
| Плотность среды, кг/м3 (для РС указать плотности двух сред) |  |
| Вязкость, сП |  |
| Температура рабочая / Температура расчетная, оС |  |
| Давление рабочее /Давление расчетное, МПа |  |
| Особенности среды: агрессивность к нерж. стали, кристаллизация, налипание, насыщение пузырьками газа и т.д. |  |
| Температура окружающей среды, оС |  |
| Подключение к процессу (накидная гайка, резьбовое, фланцевое – указать размер соединения, тип резьбы, уплотнительной поверхности) |  |
| Материал корпуса: - алюминий -нержавеющая сталь |  |
| Исполнение и материал ЧЭ - жесткий, нерж. сталь 12Х18Н10Т - гибкий, комбинированные материалы - жесткий с фоторопластовым покрытием |  |
| Длина чувствительного элемента, мм (до 6 000 мм для жесткого ЧЭ, до 20 000мм для гибкого исполнения) |  |
| Количество точек срабатывания и их расположение L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8: (в одноточечном исполнении не требуется(указывается только длина чувствительного элемента; 1-2 точки для исполнения с ЧЭ в виде вилки; 1-8 точек для стержневого и гибкого ЧЭ; до 20 точек контроля по спецзаказу – согласовать с изготовителем) |  |
| Выходной сигнал: - сухой контакт (перекидной, не более 2-х точек контроля) - 4…20мА* двухпроводная (не более 2-х точек контроля) - 4…20мА* трехпроводная (более 2-х точек контроля) - 8/16мА - RS485 - Namur *При заказе необходимо согласовать значения тока, присвоенные точкам срабатывания |  |
| Вид взрывозащиты: - не требуется - Exia - искробезопасная цепь (для 2-х проводной схемы) - Exib - искробезопасная цепь (для 3-проводной схемы) - Exd - взрывонепроницаемая оболочка (для любых схем подключения) |  |
| Задержка срабатывания (стандартно 2 сек) |  |
| Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно) |  |
| Характеристики подводящего кабеля или желаемая модель кабельного ввода и количество кабельных вводов (1 или 2) |  |